## Slide 1
Prof. Francesco Forti
LABORATORIO di FISICA 3
Simulazioni circuitali
Lezione 3b

## Slide 2: Argomenti
Tipi di simulazioni, circuitali e non
Due parole su SPICE
Il programma freeware LTSpice
  Editor grafico
  Componenti e modelli
  Punto DC
  Simulazione Transient
  Simulazione armonica
Conclusioni

## Slide 3: Tipi di simulazioni elettriche/elettroniche
La capacità di simulare un sistema fisico è fondamentale per progettare, costruire, scoprire, etc.
Potenza di calcolo moderna permette di effettuare simulazioni accurate di molti sistemi
  sistemi lineari e non lineari, equazioni differenziali, …
Ci concentriamo sulle simulazioni elettriche/elettroniche
Due categorie principali di strumenti generali
  Finite element analysis – analisi agli elementi finiti
  Lumped component analysis – analisi a componenti discreti
Anche sviluppo di soluzioni ad hoc per problemi specifici
  Per sistemi lineari o linearizzati possibili soluzioni analitiche chiuse

## Slide 4: Finite element analysis (FEA)
Serve a simulare un sistema fisico con la sua geometria e struttura distribuita
Si divide il sistema fisico in piccole celle (reticolo) dove definire il valore locale delle quantità fisiche.
  Campo elettrico e magnetico, densità di carica e di corrente, conducibilità, potenziale, …
Si scrivono le equazioni differenziali che descrivono il sistema come equazioni alle differenze finite
  Equazioni di Maxwell; equazione di continuità; trasporto di carica; etc…
  Quali equazioni usare dipende dal sistema fisico sotto esame
  Grande arte nel decidere quali effetti fisici includere nella simulazione
Compromesso tra accuratezza e tempo di calcolo
  Utilizzabile su singoli dispositivi e sistemi ben limitati

## Slide 5: Esempi FEA
Sentaurus TCAD (semiconduttori)
COMSOL multiphysics (molti modelli fisici)

## Slide 6: Lumped components analysis
Si racchiude le caratteristiche fisiche in componenti discreti con n terminali.
  Resistenze, condensatori, induttanze, diodi, transistor.
  Sorgenti di tensione e corrente (eventualmente controllate)
Si associano tensioni ai nodi e correnti ai rami
Si definisce la caratteristica tensione-corrente di tutti i componenti
  In generale non lineare. Possibili modelli complicati
  Da definire in DC (eq differenziale) ed in AC (impedenza complessa)
Si risolvono le equazioni del circuito
  Leggi di Kirkoff; eq dei componenti
  In generale eq differenziali non lineari
Molto meno variabili rispetto al FEA.

## Slide 7: Tipi di simulazioni - Analogica
Risoluzione statica  d()/dt = 0
  Trovare il punto di lavoro in DC del circuito
  Quasi sempre questo e’ il primo passo per fissare le condizioni operative del circuito
Transient analysis  dominio del tempo
  Bisogna definire con che passo temporale (Δt) e per quanto tempo (T) – compromesso con tempo di calcolo
  Sensibile alla banda di frequenza T-1< f < Δt-1
Analisi AC  dominio della frequenza
  Bisogna definire l’intervallo di frequenza
  Analisi con variabili complesse
Noise analysis  analisi del rumore

## Slide 8: Modellizzazione dispositivi
FEA
Modello parametrico
Simulazione circuitale
Modello Fisico Dispositvo

## Slide 9: SPICE
SPICE = Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
Prima versione nel 1972 (origine Berkeley)
Interfaccia testuale interpretata
  File di input chiamati “netlist”. Example:
  .something = directives
v1 1 0 dc 15
r1 1 0 2.2k
r2 1 2 3.3k
r3 2 0 150
.end

## Slide 10: LTSpice
Programma freeware di Linear Technology
  Specializzata in circuiti integrati analogici
  Disponibile per Windows e OSX
Motore di simulazione e’ SPICE
In aggiunta:
  Schematic capture = interfaccia grafica per la creazione dei circuiti, essenziale appena si cresce in complessita dei circuiti
  Waveform viewer = visualizzazione delle forme d’onda

## Slide 11: LTSpice Window (MAC)
RUN
Terzo bottone
Options

## Slide 12: Files
.asc  File di LTSpice, con i nomi dei componenti, i simboli ed i valori. I modelli ed i simboli sono memorizzati in file di libreria
  Directory cmp, sub, sym della libreria di LTSpice
.net  netlist di SPICE, con componenti e direttive di spice
.plt  file di definizione dei plot
.log  log file di SPICE con i risultati della simulazione

## Slide 13: Componenti
Resistenze, condensatori, induttanze
Diodi, transistor
Operazionali, circuiti integrati, etc.
Possibile definire modelli piu’ o meno sofisticati dei componenti
Possibile costituire una struttura gerarchica di componenti, in modo da realizzare anche circuiti molto complessi
Possibile variare rendere i valori dei componenti variabili:
  Dipendenti da qualcosa che succede nel circuito
  Che prendono una serie di valori predefiniti (.STEP)

## Slide 14: Sorgenti
Parametri accessibili dall’interfaccia grafica.

## Slide 15: Tipi di sorgenti
Independent
  Pulse
  Sinusoidal
  Exponential
  Piece-Wise Linear
  Single-Frequency FM
Linear Dependent
  Voltage-Controlled Current
  Voltage-Controlled Voltage
  Current-Controlled Current
  Current-Controlled Voltage
Non-linear Dependent

## Slide 16: Tipi di analisi SPICE
Analysis
  Operating Point Analysis
  DC Transfer Function
  Small-Signal AC Analysis
  Distortion Analysis
  Noise Analysis
  Pole-Zero Analysis
  Sensitivity Analysis (DC or Small Signal AC)
  Transfer Function Analysis
  Transient Analysis

## Slide 17: Links
SPICE Page: http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/
Spice simulation fundamentals: http://www.ni.com/white-paper/5413/en/
LTSpice: http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
http://www.allaboutcircuits.com/